## Slide 1
汛期暑期港口航道领域重大风险隐患
自查排查指南宣贯提纲
2025年3月25日

## Slide 2
目 录
一
二
三
下一步工作
相关背景
主要内容

## Slide 3
一、相关背景
按照部关于开展2025年汛期暑期交通运输安全生产重大风险隐患排查整治专项行动的工作部署，我局总结春运及春节重大风险隐患排查整治工作成效，梳理排查出的主要问题隐患，分析研判今年汛期暑期港口作业、航道运行安全风险特点，结合今年开展的港口航道领域2项专项治理行动工作要求，制定完善了汛期暑期港口航道领域重大风险隐患自查排查指南。

## Slide 4
一、相关背景
编制思路：
依法依规指导地方交通运输管理部门和相关企业聚焦汛期暑期港口航道重点领域、重点场所、重点环节的风险隐患以及专项治理行动重点任务，明确“依据什么”“查什么”，帮助大家“怎么查”，增强指南的可操作性、可实施性。
框架结构：2大部分
  1.港口航道领域的5项主要风险隐患，明确了具体内容、防控措施、工作依据、构成重大隐患或突出问题的情形；
  2.港口航道领域专项治理的7项重点任务，明确了任务内容、任务要求。

## Slide 5
二、主要内容
主要风险隐患1：港口码头、罐区、堆场火灾、爆炸风险
主要风险隐患2：港口大型机械风灾倾覆风险
主要风险隐患3：港口客运站人员密集场所人员跌倒、踩踏风险
主要风险隐患4：危险货物港口作业场所的安全设施配备不满足作业要求
（一）港口领域汛期暑期安全风险隐患

## Slide 6
二、主要内容
主要风险隐患1：港口码头、罐区、堆场火灾、爆炸风险
防控措施：
（一）港口领域汛期暑期安全风险隐患
1.健全汛期安全生产管理制度，将暴雨、暴风等引发的风险隐患纳入日常安全检查，并完善应急预案。
2.码头在雷暴、阵风、台风、涌浪等不适合作业时停止作业。集装箱堆场在雷暴发生期间，停止1类爆炸品危险货物集装箱装卸作业。
3. 对危险货物码头、罐区防雷防静电等装置以及排水设施维护保养。
4.内浮顶罐完善专项操作规程，在雷雨天气实施严禁浮盘落底要求。
5.危险货物堆场、仓库针对遇水易发生反应的危险货物特点，加强监测预警，采取防雨措施。
6.高温天气，对温度敏感危险货物采取温控措施，加强储罐罐体、输送管道及安全附件检查、监测等。
构成重大隐患的情形：
《危险货物港口作业重大事故隐患判定标准》第六条（一）、（三）、第八条（五）爆炸危险区域防爆电气设备功能失效；储罐防雷装置检测不合格仍使用；内浮顶储罐浮盘落底未落实安全管理措施。

## Slide 7
二、主要内容
主要风险隐患2：港口大型机械风灾倾覆风险
防控措施：
（一）港口领域汛期暑期安全风险隐患
1.完善防风措施，应对大风、台风天气对港口大型机械、集装箱堆场等采取防风稳固措施。
2.完善防风管理台账，对防风装置和防风应急物资进行定期检查，特别是台风和阵风多发季节每月至少开展1次检查，其他时段每季度至少开展1次检查，并及时消除隐患。
3.属于特种设备的港口大型装卸机械依法开展特种设备检验，并落实维护保养措施。
构成突出问题的情形：
暴雨、暴风、台风季等恶劣天气下，港口大型机械、集装箱堆场未采取防风稳固措施，因风灾导致
倾覆、坍塌造成人员伤亡、财产损失风险。

## Slide 8
二、主要内容
主要风险隐患3：港口客运站人员密集场所人员跌倒、踩踏风险
防控措施：
（一）港口领域汛期暑期安全风险隐患
1.港口客运企业健全汛期安全生产管理制度，将防汛防台风险隐患排查纳入日常安全检查，并完善应急预案。
2.码头作业区、旅客候船区、检票区等人员密集场所采取防淋防滑措施。
3.旅客上下船通道等码头户外设施采取防风、防滑等措施，并对重点部位加强巡查。
构成突出问题的情形：
节假日等客流激增时段港口客运码头作业区、旅客候船区、检票区等人员密集场所未采取防淋防滑
措施，导致人员踩踏、落水等风险。

## Slide 9
二、主要内容
主要风险隐患4：危险货物港口作业场所的安全设施配备不满足作业要求
防控措施：
（一）港口领域汛期暑期安全风险隐患
1.液化天然气和液化石油气码头、涉及可燃或有毒气体泄漏的重大危险源罐区以及涉及重点监管危险化学品的罐区按照强制性标准设置可燃或有毒气体检测报警装置，可燃或有毒气体检测报警装置功能有效。
2.储存易燃可燃液体、可燃气体的罐区按照强制性标准设置固定灭火、冷却、火灾报警设施，固定灭火、冷却、火灾报警设施功能有效。
构成突出问题的情形：
《危险货物港口作业重大事故隐患判定标准》第六条（二）关于气体检测报警装置的要求、（四）关于消防设施的要求。

## Slide 10
二、主要内容
主要风险隐患5：航道、通航建筑物航标异位或建筑结构受损的风险
防控措施：
（二）航道领域汛期暑期安全风险隐患
1. 航道养护单位及通航建筑物运行单位按照《航道、通航建筑物及航运枢纽大坝运行安全风险辨识评估管控指南（试行）》等要求，具体针对航道、通航建筑物因汛期水位上涨导致航标异位或建筑结构受损风险开展风险辨识，制定具体的管控措施，落实管控责任；跟踪监测汛期风险变化，及时评估改进风险管控措施。
2.航道养护单位及通航建筑物运行单位按照《港口航道领域防汛防台风安全生产风险隐患排查指南（试行）》等要求开展风险隐患排查，并及时整改。
3.航道养护单位加强汛期航道巡查，按标准维护航道水深、配置航标等导助航设施，并及时公布航道信息。

## Slide 11
二、主要内容
（二）航道领域汛期暑期安全风险隐患
4.通航建筑物运行单位加强对通航建筑物水工结构、闸阀门等关键设备设施的养护和安全巡检，及时排查故障，保证其处于良好状态。
5.航道养护单位及通航建筑物运行单位制定完善台风、洪水等自然灾害应急预案和预警机制，加强运行监测、值班值守，及时跟踪气象、水文、地质灾害信息，按要求及时报告安全应急信息。
构成突出问题的情形：
1.航标异位、航道水深不足导致船舶发生搁浅的风险增加。
2.通航建筑物结构受损未及时修复可能导致结构失稳，存在运行安全风险。

## Slide 12
二、主要内容
主要检查专项治理行动3~4月份工作落实情况、全面评估安全风险、港口企业危险货物储罐建立完善“一罐一档”情况、重大危险源的危险货物储罐“四个系统”有效使用情况和建设使用计划，包括以下3项重点任务：
（三）港口企业危险货物储罐本质安全提升行动重点任务
重点任务1：全面部署专项治理行动情况
重点任务2：全面评估港口企业危险货物储罐安全风险情况
重点任务3 ：港口企业危险货物储罐实施“一罐一档”情况

## Slide 13
二、主要内容
重点任务1：全面部署专项治理行动情况
任务内容：地方各级交通运输管理部门要按照行动方案工作要求，加强宣贯部署，细化任务分工、明确岗位责任，建立任务台账和工作时间表。
（三）港口企业危险货物储罐本质安全提升行动重点任务
重点任务2：全面评估港口企业危险货物储罐安全风险情况
任务内容：
1.港口企业针对危险货物储罐作业安全风险，开展风险评估，综合评定安全风险等级，绘制“红橙
黄蓝”风险分布图，落实风险分级管控措施；对照《储罐安全风险管控措施检查表》排查风险，建
立问题清单、整改措施清单，实行销号式闭环管理。
2.企业主要负责人每个月带队开展1次重大风险隐患排查整治情况检查，根据风险隐患排查整治情况
更新问题清单，并将治理情况向从业人员通报。
3.港口所在地交通运输管理部门开展港口储罐区集中区域安全风险评估，检查风险管控措施落实情
况，防范化解区域系统性重大风险。

## Slide 14
二、主要内容
重点任务3：港口企业危险货物储罐实施“一罐一档”情况
任务内容：
1.港口企业按照危险货物储罐全部实施“一罐一档”要求，因罐施策，逐个储罐
建立健全管理档案。
2.港口企业涉及重大危险源的危险货物储罐已有效使用雷电预警、气体检测、视
频监控、紧急切断等“四个系统”的，应正常运行；未建“四个系统”的，要
制定建设使用计划，明确责任人员，逐罐实施，按期完成。
（三）港口企业危险货物储罐本质安全提升行动重点任务

## Slide 15
二、主要内容
总体要求：按《行动方案》计划实施。其中排查出的重大风险应在汛期前整改完成或采取有效防护措施。
重点任务1：专项行动部署落实情况
任务内容：地方各级交通运输管理部门按照行动方案工作要求，开展工作部署，明确重点工作内容，细化责任分工，逐一建立清单台账。
（四）通航建筑物运行本质安全提升专项行动重点任务

## Slide 16
二、主要内容
（四）通航建筑物运行本质安全提升专项行动重点任务
重点任务2：运行安全风险辨识评估情况
任务内容：
1.运行单位按照《航道、通航建筑物及航运枢纽大坝运行安全风险辨识评估管控指南（试行）》等要求，聚焦升船机运行和客船、危险品船舶过船闸等场景，全面辨识设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险。
2.针对不同风险特别是重大风险源，制定具体的管控措施，落实管控责任。
3.重大风险按规定及时报告。
4.落实重大风险动态管控和风险公告制度。

## Slide 17
二、主要内容
（四）通航建筑物运行本质安全提升专项行动重点任务
重点任务3：“一闸一档”管理情况
任务内容：
1.运行单位针对升船机运行和客船、危险品船舶过船闸等重大风险建立专项档案，如实记录风险辨识评估、管控措施、专项应急措施等工作。
2.建立全员安全生产责任制和考核奖惩机制。
3.同一通航建筑物有多个运行单位的，签订安全生产管理协议。
4.从事运行调度和关键设备设施管理等重要岗位人员经培训合格后上岗。
5.按照相关技术标准编制运行方案，并经审批后严格执行。

## Slide 18
二、主要内容
（四）通航建筑物运行本质安全提升专项行动重点任务
重点任务4：通航建筑物关键设备设施技术状态情况
任务内容：
1.运行单位根据有关技术标准对闸阀门、启闭机、电气设备、控制系统、安全系统等关键设备设施开展养护维护、状态监测，定期开展安全巡检、故障排查、性能测试。
2.按照国家有关规定和技术标准定期开展通航建筑技术状态评价。
3.建立关键设备设施技术状态预警机制。
4.对于升船机提升系统、船闸闸阀门等关键设备设施发现重大故障、险情的，至少开展一次回头看，复核整改措施、开展设计回溯等。

## Slide 19
三、下一步工作
下一步，按照部统一安排部署，主要做好以下工作：
一是请相关省级交通运输主管部门督促港口企业、通航建筑物运行单位学好用好《排查指南》，按照《行动方案》要求开展自查。
二是请各级交通运输管理部门、通航建筑物管理部门或执法部门按要求开展排查、抽查和巡查。
三是按照部统一部署，赴有关省现场督导检查和指导帮扶。

## Slide 20
感谢！